## Slide 1: 数字电路与逻辑设计实验
保延翔，黄超，常莉莉
东校区实验教学中心

## Slide 2
实验七 译码显示电路

## Slide 3
译码显示电路实验内容安排
1、使用protues仿真软件完成实验内容〈4〉自行设计电路在LED数码 管同时显示出8位学号，设计并仿真；检查实验结果。
2、使用实验箱完成实验内容（3）；检查实验结果。
3、使用实验箱完成点阵显示任一图案，检查实验结果。
4、加分题：实验内容（6）。

## Slide 4
数电实验课参考资料共享：
链接: https://pan.baidu.com/s/1U0hs10EIBdEwUa6l4VGdCw
G173

## Slide 9
实验内七容提示：
（1）可使用IP核包括xup_74LS90_1.0, xup_74LS48_1.0, xup_clk_div_1.0, 在..\source_lib\74IP目录下；
（2）Basys3实验板7段数码管是共阳极数码管，低电平点亮，公共端也是低电平选通，详见《Basys 3 Artix-7 FPGA训练板 用户手册》P16；
（3）74LS48 是BCD码七段译码驱动器（共阴极），查看BCD2SEG7.v代码，可以看出a-g输出端（不用接反相器）可直接驱动Basys3共阳极数码管，引脚控制端LT,RBI置位参见实验指导书P61页；
（4）clk_div是分频器模块， Basys3 W5引脚提供100MHz时钟信号，内容4要求将计数结果显示在数码管上，因此需要1Hz频率计数， clk_div的参数N应设为99999999（N=100MHz/1Hz-1）；

## Slide 10: 实验七 译码显示电路
内容1：
1、原理
四位双向移位寄存器74LS194

## Slide 11
（1）S1=S0=0，保持原来的状态不变
（2）S1=0，S0=1，右移
DSR为右移送数端，当脉冲到来时，其状态变化情况。
DSR→QA→QB→QC→QD
QAn+1=DSR
QBn+1=QA
QCn+1=QB
QDn+1=QC

## Slide 12
（2）S1=1，S0=0，左移
DSL为左移送数端，当脉冲到来时，其状态变化情况。
DSL→QD→QC→QB→QA
QAn+1=QB
QBn+1=QC
QCn+1=QD
QDn+1=DSL

## Slide 13
（3）S1=1，S0=1，并行送数
D0、D1、D2、D3为并行送数端，当脉冲到来，其状态变化情况。
QAn+1=D0
QBn+1=D1
QCn+1=D2
QDn+1=D3

## Slide 14
2、给定194输出端QAQBQCQD初始状态（例如0110），CP接手动正脉冲，使用“0-1”显示器检查输出是否符合真值表。
时钟 |  | 清零 | S1 | S0 | DSL | DSR | 并行送数 |  |  |  | 输出 |  |  | 
计数 | CP | CR |  |  |  |  | D0 | D1 | D2 | D3 | QA | QB | QC | QD
1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
4 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
5 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1
6 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
7 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1
8 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
9 |  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
注意：需先给CR,S1,S0,DSL,DSR置位，再按CP

## Slide 15
内容2
1、原理
CP
(1)利用194右移功能，实现“0”向右边移动；同时利用JK触发器翻转功能（J=1，K=1），控制194从右移变为并行送数，实现11100111的变化。
(2)如果没有先清零，194的S1输入不确定，可能会出现输出1111的情况（CP触发不变化），也可能是其他异常。
注意：
（1）输入端 输出端
（2）74LS194是上升沿触发
（3）JK触发器是下降沿触发

## Slide 16
2、按照书上图（五）连接电路，使用“0-1”显示器检查194的输出QA~QD是否符合节拍发生器0111101111011110 的循环。
时钟 |  | 清零 | J | K | JK触发器 工作状态 | Q | S1 | S0 | 194工作状态 | QA | QB | QC | QD
 | CP | Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 清零 | 0 | 0 | 0 | 0
 |  | 0 |  |  | 清零 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 并行送数 | 0 | 1 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 0 | 置位 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
3 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 右移 | 1 | 0 | 1 | 1
 |  | 1 | 1 | 0 | 置位 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
4 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 右移 | 1 | 1 | 0 | 1
 |  | 1 | 1 | 0 | 置位 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
5 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 右移 | 1 | 1 | 1 | 0
 |  | 1 | 1 | 1 | 翻转 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0
6 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 并行送数 | 0 | 1 | 1 | 1
四节拍顺序脉冲发生器工作原理

## Slide 17
内容3
1、原理
（1）实验箱上数码管是共阴极，其位选通端DIG1~DIG8均为低电平有效，所以可直接将节拍发生器的输出接入即可，不用再加非门。
（2）实验箱上74LS48已与数码管连好，无须再连线。 74LS48只引出A3、A2、A1、A0四个引脚分别依次对应两个四位数码管的P13、P12、P11、P10和P23、P22、P21、P20作为数码管BCD码输入端。实验箱7段数码管已具备伪码灭灯功能，因此电路设计不涉及伪码灭灯。

## Slide 18
Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg
74LS48
A3 A2 A1 A0 LT IBR
5V
接模拟开关
QA QB QC QD S1
DSR S0
D0 D1 D2 D3 Cr
5V
Q
Q
R1
c1
J
K
5V
接模拟开关
CP接连续脉冲
1-2Hz
5V
接0-1显示器
注意：启动节拍发生器时，应先清零，即将清零模拟开关放置在低电平，待清零置数后，清零模拟开关放置在高电平。
cc
cc
cc
cc
1
5V

## Slide 19
2、使用模拟开关作为BCD码输入译码显示电路，应可以观察到数码管按照节拍顺序依次在对应数位上显示当前所设BCD码对应数字。

## Slide 20
内容4
具有公共端的7段数码管的扫描式显示：将7段数码管的位选信号和每一位显示数据BCD码一一对应，利用数码管的余辉效应和人眼的视觉暂留效应，选择合适的扫描频率逐位显示数据，以达到多个数码管“同时”显示不同数据效果。
1、设计
方法一，显示位置决定显示内容：
（1）将74LS194接成四节拍顺序脉冲发生器，接入数码管位选通端DIG1~DIG4同时也接入DIG5~DIG8，注意74LS194的时钟要接高频信号，以使数码管同时显示8位数字。
（2）列出真值表，输入为DIG1~DIG8，输出为2组4联装7段数码管BCD码输入端P13、P12、P11、P10、P23、P22、P21、P20。八输入八输出真值表格式见下页：

## Slide 21
当前显示8位学号为12345678
（3）后续设计按照组合逻辑电路的设计流程完成。列出真值表->卡诺图->逻辑表达式->选择器件实现。注意不同器件的触发电平可能不同。

## Slide 22
方法二，显示内容决定显示位置：
（1）用1只74LS197（自动生成8421码），连入两个四位数码管的P13、P12、P11、P10和P23、P22、P21、P20作为数码管BCD码输入端端作为数据源。注意74LS197的时钟要接高频信号，以使数码管同时显示8位数字；
（2）将生成8421码的低3位连入74LS138（数据分配器)的S0、S1、S2端，G1接高电平，G2A、G2B接低电平，输出Y0~Y7选择接入数码管位选通信号接入，以使某一位固定显示某个数字。

## Slide 23
显示学号2345

## Slide 24
方法二注意事项： （1）将74LS197接成十进制计数器，因为每一位学号范围是0-9， 当74LS197计数至A-F时，7段数码管灭灯，因此若将74LS197接成十六进制计数器会导致7段数码管亮度偏暗；
利用清零端，每当计数为1001时，下一个时钟上升沿使197清零
利用置数端，每当计数为1001时，下一个时钟上升沿使197置数0000

## Slide 25
（2）电路区分0和8，1和9的显示。直接将74LS197生成8421码的低3位（Q2,Q1,Q0）连入74LS138进行得到数码管位选信号，未能考虑74LS197生成8421码最高位Q4，因此0和8都能使74LS138的Y0输出低电平，1和9都能使74LS138的Y1输出低电平。
输出0的位选信号
输出8的位选信号

## Slide 26
输出1的位选信号
输出9的位选信号

## Slide 27
2、数码管上可同时显示自己的8位学号
3、利用示波器观测（1）显示位置决定显示内容时：时钟信号、4位数码管位选通信号以及8位BCD码的波形并记录；（2）显示内容决定显示位置时：时钟信号、8位数码管位选通信号以及4位BCD码的波形并记录。
内容5
1、使用实验箱上的8*8点阵显示任一固定图形。
ROWA行选通，COLA列选通

## Slide 28
点阵显示举例：
（1）点阵显示数字
（2）点阵显示字母
（3）点阵显示图案

## Slide 29
实验内容5提示：
（1）实验箱8*8点阵显示原理如下图所示，点阵由64个发光二极管组成，当二极管所在位置的行电平为高，列电平为低时，相应的二极管就被点亮。
与7段数码管结构比较可以看出，实验箱点阵每一行可以看成是一组共阳极数码管，每一列可以看成是一组共阴极数码管。
可采用扫描式显示，即选择合适的扫描频率逐行（高电平选通）/逐列（低电平选通）设置每个二极管的亮灭，以达到点阵二极管“同时”亮灭，以显示指定图案效果。

## Slide 30
（2）注意实验箱上ROWA和COWA的1号引脚需接低电平，2号引脚需接高电平，以便点阵正常显示，因为ROWA和COWA的1号和2号引脚与实验箱点阵译码驱动器的输出允许端口相连。
（3）可采用列扫描模式显示图案（实验箱点阵列为低电平选通），74LS197+74LS138实现逐列扫描，注意时钟需接高频连续脉冲。
（4）根据所选图案，列出列-行输出真值表，可采用门电路或74LS151或74LS138（实验箱只有1片74LS138）实现输出逻辑关系（3输入8输出）。
输入（74LS197八进制计数） |  |  | 输出（点阵行设置） |  |  |  |  |  |  | 
Q2 | Q1 | Q0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8

## Slide 31
内容6
1、完成在Basys3实验板实现LED数码管显示8位学号，使用开关切换前后4位的显示。
实验内容6提示：
（1）可采用显示内容决定显示位置或显示位置决定显示内容的方法实现4位7段数码管的显示；
（2）可使用IP核包括xup_74LS48_1.0（BCD码七段译码驱动器）, xup_74LS90_1.0（二-五-十进制计数器）, xup_74LS164_1.0（八位移位寄存器）， xup_74LS151_1.0（八选一数据选择器）， xup_74LS138_1.0（3-8线译码器） ， xup_clk_div_1.0（时钟分频器）等都在..\source_lib\74IP目录下；

## Slide 32
（3）以显示内容决定显示位置的方法为例，可采用两片74LS138实现，切换开关接入138芯片的G1端（数据输入端）以实现前4位和后4位学号显示的切换；
（4）Basys3实验板上的7段数码管从左到右的排列如下：
（5） 需提供100Hz左右频率给7段数码管的BCD码输入端扫描显示4位数字（频率不能过高，因为点亮数码管需要一定时间）。 Basys3 W5引脚提供100MHz时钟信号，因此需要使用分频器xup_clk_div_1.0，设置N=100MHz/100Hz-1=99999。
注意AN3~AN0的排列，以便学号正序显示。

## Slide 33
（6）使用74LS138以显示内容决定显示位置的方法实现学号显示时，需注意138芯片只有3位数据输入端（S2、S1、S0），74LS90计数输出有4位（Q3、Q2、Q1、Q0），需考虑Q3对显示结果的影响。

## Slide 34: 下周课前准备
实验九 计数器的设计
1、使用protues仿真软件完成实验九 实验内容 1-4步，设计并仿真。
2用实验箱完成实验九 实验内容 （4)。
3用Basys3实验板成实验九 实验内容 （5)。