## Slide 1: Simple introduction of Arduino
授课教师:万海
TA:盘学之

## Slide 2: Arduino cheatsheet
函数速查 Link
  串口
中文函数速查Link
某个做得挺好的商家的wiki

## Slide 3: 特别提醒⚠
0和1口只能在串口收发和GPIO间二选一

## Slide 4: 硬件简介
Flash 32k bytes (of which .5k is used for the bootloader)
  用于放置主程序,简单说只能用PC烧写,相当于PC的只读硬盘
EEPROM 1k byte
  可以在程序中读写数据,相当于PC的硬盘
SRAM 2k bytes
  内存
CPU Speed 20 MIPS/20 MHz
  一个周期一条指令
External interrupts 2
  两个外部中断,用来应对事件发生
通讯总线 I2C,SPI,UART
  基本通讯用的总线,不详细讲

## Slide 5: GPIO/通用输入输出
功能为某个针脚(PIN)能供使用者进行输入或者输出,主要表现为输出不同电平或者捕获输入电平数据
针脚使用前需要进行初始化 pinMode(PIN, OUTPUT/INPUT)
然后根据针脚的模式进行操作,如
  digitalRead(PIN) 读取某个针脚电平,返回HIGH/LOW,等价于1/0
  digitalWrite(PIN,HIGH) 在某个针脚输出指定电平
  analogRead(PIN) 读取A系列针脚输入电压,返回值为0-1023,板子内置10bit ADC,故相当于将0-5V(此板子工作电压)映射到0-1023
  analogWrite(PIN,VALUE) 在某个针脚输出PWM波,详细请看Link,其实现依靠硬件,故不是每个针脚都能工作

## Slide 6: 串口
串行端口主要用于机器之间通讯,如RS-232,RJ45(网口)与USB均为串行端口之一
在单片机中主要指RS-232标准的串行端口,下称串口/UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
现代PC上基本没配置RS-232.实验室电脑有,但我们机子上已经实现了 UART 到 USB 的转换,故插上去就有COM端口了
UART存在通讯速率,为bit rate,中文为波特率.基本速度为9600或115200.

## Slide 7: 串口函数
串口和IO口一样,需要初始化,参数为波特率 Serial.begin(9600)
然后串口从板子上发送数据为 Serial.print(msg)
或发送后再发一个回车的 Serial.println(msg)
接受信息为 Serial.read()返回int
或者使用 Serial.readString()返回String
更多功能请参阅串口

## Slide 8: 中断
Arduino中的中断为针脚输入电平状态变化后引起的硬件中断,中断执行后CPU会将内存压栈,执行对应的处理函数
我们手上的板子有两路外部中断,分别为2,3针脚,中断可以被屏蔽以来执行时间敏感代码
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), handler, mode)
  Pin在UNO上只有2和3能处理中断
  Handler为处理函数,处理函数无参数,也无返回值
  mode:
    LOW 电平低时触发
    CHANGE 电平变化时触发(如0->1,1->0)
    RISING 电平升高时触发(当0->1时的上升沿触发)
    FALLING 反之的电平下降触发

## Slide 9: EEPROM
EEPROM为非易失性储存器,当开发板断电后其数据仍可以保存在里面,我们使用的UNO其EEPROM有1k byte,详细用法请看示例中的EEPROM
操作基本为读写
  #include <EEPROM.h>
  EEPROM.write(addr, val);
  EEPROM.read(addr, val);

## Slide 10: 舵机
舵机基本的功能为接收PWM信号,然后使其摇臂转动到指定角度的位置
使用方式基本为
  #include <Servo.h>
  Servo myservo; //新建一个对象
  myservo.attach(pin);
  myservo.write(deg); //令舵机转向到指定角度

## Slide 11: 电机控制
每边电机分为使能与速度控制,使能控制电机旋转方向.
电机使能采用数字信号(digitalWrite) ,输出0为正转,反则反转
电机速度采用模拟信号(analogWrite) ,输出0为不动,输出255为最快
左边电机使能为11,速度控制为5
右边电机使能为3,速度控制为6

## Slide 12: Challenge
实现一套简单的通讯协议,实现通过串口可以在电脑上输入指令后使得板载LED输出指定亮度.并且保存该亮度数值在EEPROM中,能断电后重新加载数值
仔细观察车辆结构,写出简单的控制程序,目标是让其能够直线行驶
  Hint1:舵机零点似乎是95
  Hint2:不要让车子跑这么快
  Hint3:可以使用EEPROM储存速度和舵机零点,不用每次都修改程序烧写