## Slide 1: Autonomous Car
授课教师:万海
TA:盘学之

## Slide 2: Arduino cheatsheet
函数速查 Link
  串口
中文函数速查Link
某个做得挺好的商家的wiki

## Slide 3: 特别提醒⚠
0和1口只能在串口收发和GPIO间二选一
本周课件所需的硬件全部在小车上
有用的定义与函数用法可参考ftp中的define.cpp

## Slide 4: 控制理论
PID控制:比例-积分-微分控制器
  基本思想为将反馈回来的数据进行比对处理,使用反馈的当前数据(比例),历史误差数据(积分),未来误差(微分)进行控制
  PID需要调参,如参数出现问题会出现震荡不收敛的情况
卡尔曼滤波
  输入数据会有噪声
  根据上一刻估计值和当前状态的观察值,透过加权平均进行更新估计值.

## Slide 5: Challenge
综合以上所有传感器,用合适的方式安装到车子上并进行数据处理,使得车子能检测障碍物并绕过去(如使用白纸挡住,能作出绕行的动作)
使用超声与红外传感器,使得车子能沿着墙壁进行前进,摆幅保持在一定距离内.
Big Bonus: 有能力的同学可以使用MPU6050进行角速度的积分,对车子的姿势进行感知